## Slide 1: DHT22 Temperatur und Luftfeuchtigkeit Sensor
MIC-Projekt WS 2022/2023
Julian Retzlaff
Felix Baumgart

## Slide 2: Gliederung
Einführung
Aufbau mit dsPIC33
Code
Erkenntnisse
Test
Quelle
Abbildung 1
Notes: Felix

## Slide 3: Einführung!
Ziel: Messen Temperatur / Luftfeuchtigkeit
Ausgabe: Ampel, OLED
Veränderung: UART
Notes: Felix
Grundpunkt erwähnen

## Slide 4: Aufbau mit dsPIC33
Abbildung 2
Abbildung 3
Notes: Julian
Ampel:
ROT = RB15
GELB = RB14
Grün = RB13
OLED:
Daten = I2C RB8 & RB9
Sensor
Daten = RB5
One-Wire-Bus
Wiederstand zwischen

## Slide 5: Code
Strukturierung der Daten:
„ampel“
 Initialisierung aller Funktionen für die Ampelsteuerung
„config“
   Konfigurationseinstellungen (Pragma, globale „Definitionen“, PLL)
„dht“
 Initialisierung aller Funktionen für den DHT22
„oled“
 Initialisierung aller Funktionen für das OLED
„timer“
   Initialisierung aller Funktionen für die Timer (Start-Timer und weiter Verlauf)
„uart“
 Initialisierung aller Funktionen für die Eingabe (UART)
„main“
     Steht selbstständig
Notes: Felix

## Slide 6: “ampel”
Initialisierung der Ampelschaltung
Notes: Julian
ROT = zu hohe Luftfeuchtigkeit
GELB = zuniedriegt
Zuhohe = Text auf OLED

## Slide 7: “config”
Grundlegende Bibliotheken
Grundlegende Variablen
Grundlegende Variablen
Notes: Felix

## Slide 8: Sensor DHT22
Hersteller  Aosong Electronics
Eigenschaften
              Luftfeuchtigkeit  2-5%
              Temperatur  +- 0,5°C
              Temperaturbereich  -40 bis 80°C
              Luftfeuchtigkeitsbereich 0-100%
              Datenübertragung  One-Wire-Bus
Abbildung 2
Notes: Felix

## Slide 9: “dht”
Lesen der Daten
Speichern der Daten im Array
Daten in Temperatur und Luftfeuchtigkeit separieren
Notes: Felix

## Slide 10: OLED
Erdung
3,3V Stromversorgung
RB8 (Daten)
RB9 (Daten)
Eigenschaften:
Auflösung  128*64
Ansteuerung  I2C
Farben  Schwarz / Weiß „Monochrom“
Abbildung 3
Notes: Julian

## Slide 11: “oled”
Darstellung von einzelnen Character
Notes: Julian

## Slide 12: “timer”
Start-Timer
System-Timer
Notes: Felix: Start-Timer
Julian: System-Timer

## Slide 13: “uart”
Eingabe wird in Floate umgewandelt und überprüft
Notes: Felix

## Slide 14: “main”
Aufrufe von Funktion vor der Dauerschleife
Aufforderung zum ändern der Grenzen
Notes: Julian

## Slide 15: “main”
Aufrufe in der Dauerschleife
Notes: Julian

## Slide 16: Erkenntnis
Strukturierung der Daten:
Strukturierung von C-Code
Learning
Einbindung von Dateien
Skope
Timer
Interrupt
Notes: Julian / Felix

## Slide 17: Test
Notes: Felix / Julian

## Slide 18: Quellen
Abbildung1:
 https://www.mz-mittelbaden.de/explore-and-learn/
Abbildung 2:
 https://raspberrypi.stackexchange.com/questions/98269/is-there-a-way-to- connect-a-dht22-humidity-sensor-to-a-usb-port
Abbildung 3:
 https://indibit.de/raspberry-pi-oled-display-128x64-mit-python-ansteuern-i2c/
Alles Code Beispiele sind aus unserem eigenem Projket. Diese sind mit „TODO: Screen shot“ im Code gekennzeichnet

## Slide 19: Thank you for your attention!